# 制御プログラミング　課題2

| 提出者 | 学籍番号 |  | 氏名 |  | 机番号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# １．マスク演算

次のマスク操作を行うとどうなるか空欄を埋めよ．

例056h からbit6だけを取り出せ

56H ⇒　　　　　　　　　　　　　　B

B ⇒          H  (マスクパターン)

(1) 57hから bit5だけ取り出せ

(2) A9hの bit3に1をセット

(3) C3Hのbit0だけ反転

# ２．I/Oポート

デバッガKD30を起動して，実際に動かして設問に答えよ．

ⅰ）スイッチからのデータ読み込み

- トグルスイッチ（SW1～SW8）を適当に自分で決めた値に設定せよ．どんな値に設定したか書け．(上に倒すと「1」逆を「0」として2進数で表記)：____________B(2進)     H(16進)

- トグルスイッチに対応するポート番号は__　そのアドレス___________H，方向レジスタのアドレスは______________H

- スイッチからのデータを読むために方向レジスタに設定すべき値は，，
___________B(2進)____H(16進)．※実際にメモリウィンドウを使ってその値を設定せよ．

- ②のポートアドレスに対応するメモリを確認すると__________B(2進)____H(16進)になった．　①と④の対応は，各bitがちょうど_________した状態．

- スイッチの設定を変更し④と同様に再確認して，実際にスイッチがCPUから読めていることを確認．

ⅱ）LEDへのデータ出力

- LEDに対応するポート番号__ そのアドレス__________H LEDに対応するポートの方向レジスタのアドレス___________H

- LEDにデータを出力するために方向レジスタに設定すべき値は______H．実際にメモリウィンドウを使ってその値を設定せよ

- 左端をＬＥＤ８、右端をＬＥＤ１としてＬＥＤ２とＬＥＤ６だけを点灯させるとする．点灯が「1」消灯が「0」とすると______________B(2進) _____H(16進)となるように点灯したい．

- ④と⑥の対応は，ⅰ）のスイッチと同様にちょうど__________した状態になるはずなので，

- データ___________B(2進)____H(16進)を①のポートに書き込めば実際に④を点灯できる．

※実際に確かめてみよ．

# Text boxes

0101 0110

40

AND)

0100 0000

0100 0000

B

B

57H

H

A9H

H

B

B

C3H

H

B

B