SensorMoni マニュアル

- SensorLabにSensorMoniファームウェアを書き込む

※SensorMoniファームウェアの書き込みには「sensor_moni.mot」ファイルと「sensor_moni.id」ファイルの両方が必要なので注意。

- SensorLabとPCをシリアルケーブルで接続している状態でSensorLabの電源を入れる

※電源を入れる前に書き込みスイッチが非書き込みモードになっていることを確認すること

- スタートメニューにある「TeraTerm」を起動する

- 「TeraTerm」が起動したら、「シリアル」を選択し「OK」ボタンをクリックする

※「ポート」が「COM1: 通信ポート(COM1)」になっていない場合は変更すること

- 正常に動作していれば下の画像のように数値が表示される

数値はカンマで区切られ

左センサ値,中央センサ値,右センサ値, ,左センサ値※,中央センサ値※,右センサ値※

の順番で出力されている。右側3つの※がついている値はノイズを消した値(移動平均値)になっている。

表1 SensorMoniの仕様

| サンプリング速度 | 10sps |
| --- | --- |
| ノイズフィルタのサンプル数 | 10サンプル |

# Text boxes

②

①